## Slide 1
ПРЕДЗАЩИТА ВКР
Сравнение явных и неявных
разностных схем
для уравнения переноса
Хайбулоев Дамир Ахлидинович
Научный руководитель: Кобельков Г.М.
2025 г.

## Slide 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: сравнительное исследование явных и неявных разностных схем для уравнения переноса по точности, устойчивости и вычислительной трудоёмкости при различных типах коэффициента переноса
1
Получить аналитические решения для 4-х типов коэффициента переноса
2
Реализовать явные схемы и неявные схемы.
3
Провести численные эксперименты, вычислить нормы ошибок (L1, L2, L∞)
4
Сформулировать рекомендации по выбору схем

## Slide 3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Уравнение переноса:
4 типа коэффициента переноса a(x, t):
a = const
Равномерный перенос
a = a(x)
Зависит от координаты
a = a(t)
Зависит от времени
a = a(x,t)
Нестационарный
Начальное условие — ступенчатая функция (разрыв) для оценки диссипации и дисперсии схем

## Slide 4
Аналитические решения
4 типа коэффициента переноса a(x, t):
a = const
a = a(x)
a = a(t)
a = a(x,t)

## Slide 5
РЕАЛИЗОВАННЫЕ СХЕМЫ
ЯВНЫЕ СХЕМЫ
Схема «против потока»
(1-й порядок, условно устойчива)
Схема Лакса–Фридрихса
(1-й порядок, условно устойчива)
→ Условие устойчивости: |a·Δt/Δx| ≤ 1 (число Куранта)
→ Минимальные вычислительные затраты на шаг
НЕЯВНЫЕ СХЕМЫ
Кранка–Николсона (на базе
«против потока»)
(2-й порядок,
безусловно устойчива)
Схема Лакса–Вендроффа
(2-й порядок,
безусловно устойчива)
→ Безусловная устойчивость по числу Куранта
→ Требуют решения системы уравнений на каждом шаге

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЯВНЫЕ СХЕМЫ
НЕЯВНЫЕ СХЕМЫ

## Slide 7
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Критерий
Явные схемы
Неявные схемы
Устойчивость
Условная (|Cr| ≤ 1)
Безусловная
Точность (порядок)
1-й порядок
2-й порядок (КН, ЛВ)
Числ. диффузия
Высокая у «против потока»
Ниже у Кранка–Николсона
Вычисл. затраты
Низкие (нет СЛАУ)
Выше (решение СЛАУ)
Работа с переменными коэфф.
Локальный контроль Куранта
Стабильнее

## Slide 8
ВЫВОДЫ
Аналитические решения получены для всех 4-х типов коэффициента переноса
Явные схемы эффективны при соблюдении условия Куранта; при нарушении — теряют устойчивость
Неявная схема Кранка–Николсона обеспечивает оптимальное сочетание точности (2-й порядок) и безусловной устойчивости
Для задач с резкими градиентами рекомендуется Кранк–Николсон или TVD/MUSCL схемы

## Slide 9
Благодарю за внимание!
Готов ответить на вопросы комиссии
Хайбулоев Дамир Ахлидинович | Научный руководитель: Кобельков Г.М.